## Slide 1: Aplicație destinată telefoanelor mobile în vederea detecției conectării acestora la stații de bază false care se interpun între terminalul mobil și stațiile de bază ale furnizorilor oficiali de servicii GSM (IMSI CATCHER DETECTOR)
Sd. Sg. Maj.Olteanu Ștefan
Notes: Titlul proiectului de licenta este „Aplicatie destinata telefoanelor mobile in vederea detectiei conectarii acestora la statii de baza false care se interpun intre terminalul mobil si statiile de baza ale furnizorilor oficiali de servicii GSM” sau mai pe scurt IMSI Catcher Detector. As dori sa incep prin a realiza o prezentare a metodologiei de cercetare, a articolelor citite precum si motivul pentru care am ales sa le parcurg.

## Slide 2: Metodologia de cercetare
Ce am citit?
„Gotta Catch’Em All: Understanding How IMSI-Catchers Exploit Cell Networks”, Lab Threat, 2019
„IMSI-Catch Me If You Can: IMSI-Catcher-Catchers”, Adrian Dabrowski, Nicola Pianta, Thomas Klepp, Martin Mulazzani, 2014
„Security in the GSM Network”, Korkusuz Ammar Yasir, 2012
Discuții cu persoane din domeniul radio.
Notes: Pentru a intelege cum functioneaza un IMSI Catcher si modul in care acesta exploateaza reteaua am citit diferite articole pe aceasta tema, cateva dintre ele aflandu-se pe acest slide. Pentru a putea realiza o aplicatie care sa combata acest tip de dispozitive a fost nevoie, inainte de a incepe dezvoltarea aplicatiei, sa citesc articole referitoare la acest aspect sau sa discut cu persoane specializate in acest domeniu. Primele 2 m-au ajutat sa aprofundez modul de functionare al dispozitivului IMSI Catcher iar cel de-al treilea mi-a oferit o imagine de ansamblu asupra securitatii in retelele GSM. In slide-ul ce urmeaza, vor fi prezentate obiectivele propuse la inceperea dezvoltarii proiectului.

## Slide 3: OBIECTIVE
Ce am avut de realizat
Studierea: protocolul GSM + tehnici de programare Java, Android
Aplicatie Android care să permită:
  Colectarea datelor din rețea și stocarea acestora într-o bază de date
  Analizarea datelor obținute de la antena curentă
  Întoarcerea către utilizator a unui răspuns
Ce am realizat
STUDIU
Aplicatie
  Preluarea datelor din rețea
  Stocarea datelor într-o baza de date
  Analiza datelor obținute
  Utilizatorul primește răspuns imediat ce testele au fost finalizate
Notes: Obiectivele pe care mi le-am propus inainte de a incepe implementarea propriu-zisa a aplicatiei au fost cele prezentate in cadrul acestui slide. Dupa cum se poate observa, am inceput prin a studia protocolul GSM precum si a limbajului de programare. Pentru dezvoltarea aplicatiei am avut de realizat o colectare a datelor din retea de la toate celulele din apropierea telefonului, stocarea acestora si in final analiza antenei la care dispozitivul mobil s-a conectat respectiv intoarcerea unui raspuns catre utilizator.

## Slide 4: INSTRUMENTELE UTILIZATE
Android Studio
-pentru dezvoltarea aplicației
-telefon pe care Android Studio instala aplicația pentru a putea fi testată
Firebase
-API utilizat pentru stocarea datelor
-descărcarea datelor se realizează în mod asincron fără a interfera cu firul principal
Open Cell Id
-API utilizat pentru obținerea de informații despre celula la care telefonul s-a conectat
-interogat cu ajutorul unui HttpRequest
Notes: Pentru a putea realiza obiectivele prezentate anterior am avut nevoie de utilizarea unor instrumente precum Android Studio si a unui telefon mobil fizic pe care sa pot testa aplicata. Nu am folosit unul din emulatoarele din Android Studio deoarece acelea nu se conectau la o celula GSM si nu puteam verifica functionarea corecta a aplicatiei. Firebase-ul a fost folosit datorita rapiditati cu care datele, sub forma de JSON, sunt descarcate in telefon dar si pentru a avea o baza de date comuna la care sa aiba acces toate aplicatiile. In final, OpelCellId, o baza de date cu milioane de celule, a fost aleasa pentru a putea realiza verificarea datelor pe care aplicatia le obtine de la antena la care telefonul este conectat, cu toate ca aplicatia nu se bazeaza doar pe raspunsul primit de la aceasta.

## Slide 5: Arhitectura Aplicației(1)
IMSI Catcher Detector
Firebase Realtime Database
OpenCellId
Upload
Download
HttpRequest
Response
SQLite
Insert Signal Strength
Get signal values
Notes: Deoarece aplicatia realizeaza colectarea informatiilor despre celulele din apropiere, toate datele trebuie stocate intr-o baza de date comuna la care sa aiba acces toti utilizatorii care folosesc aceasta aplicatie, pentru a putea vedea zonele in care au existat atacuri de tip IMSI Catcher, intrucat aplicatia pune la dispozitie o harta cu locatiile tuturor celulelor salvate in baza de date. Cum semnalul depinde de foarte multi factori, iar diferiti utilizatori interactioneaza diferit cu aceeasi celula, am decis ca acesta sa fie salvat intr-o baza de date locala de pe dispozitiv, folosind SQLite. Cum antena nu ofera telefonului informatii despre locatia aceasteia, raspunsul primit de la baza de date OpenCellId, in cazul in care este unul pozitiv, include si detalii precum latitudinea, londitudinea si adresa exacta a celulei

## Slide 6: Arhitectura aplicației(2)
Utilizator
Imsi Catcher Detector
Checker manager
Telefonul detectează schimbarea celulei
Utilizatorul dorește verificarea celulei
Pornește testele
Cell Consistency Checker
Cell Signal Checker
Connectivity Checker
Application DB Checker
Neighbour List Checker
Overall Checker
Public Database Checker
Ultimul test pornit
Checker Response Manager
Răspuns
Răspuns
Răspuns
Răspuns
Răspuns
Răspuns
Întoarce răspunsurile
Întoarce răspunsul final către utilizator
Notes: Daca in slide-ul precedent am prezentat arhitectura externa a proiectului, in acest slide vor fi prezentate modulele aplicatiei si modul in care acestea interactioneaza pentru a livrea utilizatorului un raspuns. Astfel există doua situatii in care verificarea celulei curente poate porni si anume cand telefonul detecteaza schimbarea celulei curente si atunci testele vor porni in background sau cand utilizatorul doreste testarea antenei. Așadar sunt pornite testele care se ocupa de:
1.Compararea datelor furnizate de celula cu datele din baza de date
2.Comparearea mediei valorilor semnalului din baza de date cu valoarea semnalului de la baza de date
3.Trimiterea unui ping catre un server de la Google pentru a verifica daca exista conexiune la internet. In cazul in care telefonul se conecteaza la un IMSI Catcher atunci nu va exista conexiune
4.Verificarea bazei de date a aplicatiei pentru a verifica daca telefonul a mai interactionat cu aceasta celula si sub ce forma a salvat-o.
5.Verificarea listei cu vecini deoarece un IMSI Catcher nu ofera niciodata lista vecinilor.
6.Verificarea bazei de date publice pentru a stabili daca datele oferite de celula o pot cataloga ca fiind oficiala sau nu.

## Slide 7: Arhitectura APLICAției(3)
Vizualizarea celulelor pe hartă
Utilizatorul are posibilitatea de a vedea, filtra toate celulele pe care aplicația le-a intâlnit în zona sa
Vizualizarea bazei de date
Utilizatorul poate vedea date despre fiecare celulă în parte prin căutarea celulei, folosind id-ul acesteia. Va putea vizualiza datele precum și localiza antena pe hartă.
Vizualizare diferite informații
Utilizatorul are posibilitatea să vizualizeze informații despre rețea, cartela SIM, precum și despre celula la care este conectat în acel moment.
Module pentru afișarea informațiilor către utilizator
Notes: Pe lânga efectuarea testelor propriu-zise aplicatia pune la dispozitie si diferite module prin care utilizatorul poate vedea detalii despre celulele cu care aplicatia a interactionat de-a lungul timpului. Astfel, nu există aplicație pe Magazin Play in acest moment care sa puna la olalta toate aceste aspecte: testarea + vizualizarea celulelor pe harta + informatii despre celula la care telefonul este conectat in acel moment.

## Slide 8: Testarea aplicației
Testarea fiecărui modul de verificare
Testare Cell Consistency Checker
Testare Cell Signal Checker
Testare Connectivity Checker
Testare Application Database Checker
Testare NeighbourList Checker
Testare Public Database Checker
Testarea modulului Checker Manager
Verificarea modulului ce înglobează toate testele atunci când telefonul se conectează la o antenă. În cazul antenelor ce aparțin furnizorilor oficiali răspunsul a fost mereu unul POZITIV.
Compararea rezultatelor
Datele extrase de către aplicație de la antena la care s-a conectat au fost comparate cu datele oferite de alte aplicații din această nișă pentru a vedea dacă există diferențe.
Notes: Metoda de testare aleasa a fost BOTTOM UP, adica au fost testate modulele de baza ce realizeaza verificarile urmand ca mai apoi sa fie testat managerul de verificatoare pentru a vedea daca este stabilit un scor final favorabil in cazul verificarii unor celule de baza. În cazul antenelor ce aparțin furnizorilor de telefonie mobila rezultatul a fost mereu unul pozitiv.

## Slide 9: Rezultat obținut în urma testelor
81 celule verificate
80 aparțin furnizorilor de servicii de telefonie mobilă
1 activitate suspicioasă
CID: 2147483647
LAC: 2147483647
MCC: 2147483647
MNC: 2147483647
Notes: Pe parcursul dezvoltării aplicației au fost testate un numar de 81 de celule. Dintre acestea doar au fost declarate ca fiind de oficiale iar una dintre ele a ridicat probleme oferind telefonului datele prezentate pe slide. După cum se poate vedea, datele au același valoare, fapt pentru care aplicația a catalogat această antenă ca activitate suspicioasă și a fost marcată locația pe hartă pentru ca utilizatorii să cunoasca locația aproximativa in care aceasta a aparut.

## Slide 10: Concluzii
Verificarea tuturor celulelor
Aplicația a reușit să verifice fiecare celulă la care telefonul s-a conectat.
Aplicația nu funcționează atunci când nu este folosită deoarece este o mare consumatoare de energie
Nevoia unei astfel de aplicații
Utilizatorii pot ști dacă au fost ținta unui atac
Utilizatorii obișnuiți vor avea o oarecare idee despre activitățile suspicioase de la nivelul rețelei de telefonie.
Utilizatorii vor avea întotdeauna acces la datele despre celula la care telefonul lor s-a conectat
Notes: In concluzie, aplicația a reușit sa verifice fiecare celula la care telefonul s-a conectat, rezultatul fiind unul pozitiv in toate cazurile in afara de unul. Public larg are nevoie de o astfel de aplicatie pentru a fi constienti daca securitatea lor a fost pusa in pericol dar și pentru a-si face o idee despre activitatea telefonului mobil in retea.